#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty dla zamówienia

##### OFERTA

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ………………………………. |
| --- | --- |

Dostawa: Obrabiarki CNC

- Zamawiający:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

- Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z zamawiającym:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

- potwierdzam i gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wszystkimi wymaganiami  opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Część II zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

- cena mojej (naszej) oferty za realizację Części II zamówienia wynosi:

cena brutto: ………………………………………………………………………………….

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

na którą składa się:

a)	wynagrodzenie netto w wysokości: …………………………………………………….

(słownie: …………………………………………………………………………...……..)

b)	i podatek od towarów i usług:

- w wysokości ……% na podstawie art. … ust. …. pkt ….. ustawy o VAT2,3

albo

- przedmiot zamówienia jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. ….. ust …….. pkt ……. ustawy o VAT2,3,

lub

- jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o    którym mowa w art. 113 ustawy o VAT3,

lub

- jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej3.

- Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia - część 2 na okres ……………………… miesięcy.

- Obrabiarka nie*/ma dodatkowe wyposażenie w postaci zdalnego monitoringu trybu pracy urządzenia na urządzeniu przenośnym.

- Termin wykonania niniejszego zamówienia:  ……………………………...……………..

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IdW,

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,

- Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dołączone mojej (naszej) oferty .

- [Nie] zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnego zakresu niniejszego zamówienia /następujące zakresy niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

| l.p. | Zakres zamówienia | Podwykonawca (firma lub nazwa) |
| --- | --- | --- |

- Podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 uPzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b uPzp.

| l.p. | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- |

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):

( tak    ( nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  adres: ……………………………………………,   nr faxu: …………………………………….,  nr tel.: ………………………………. e-mail: …………………………..……………………… .

Załącznikiem do formularza oferty jest szczegółowy opis oferowanej dostawy

oraz następujące załączniki stanowiące integralną część oferty (podać nr i nazwy załączników):

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

- ………………………………………………………………………………………….…………

5.	Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik A do Formularza Oferty na Dostawę: Obrabiarki CNC

FORMULARZ CENOWY

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. Netto [w PLN] | Stawka VAT [w %] | Cena jednostkowa brutto [ w PLN] | Wartość brutto [w PLN] (cena jedn. Netto x ilość + VAT w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pracownia urządzeń mechatronicznych – tokarka CNC | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| SUMA CZĘŚĆ 2 |  |

(łączne wartości z Formularza Cenowego należy przenieść do Formularza Ofertowego)

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik B do Formularza Oferty dla Części II - Obrabiarka CNC.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Oferty

Szczegółowa charakterystyka materiałów dydaktycznych jakie mają zostać dostarczone

## Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane elementy na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Dostawa: Obrabiarki CNC

- Opis ogólny – Tokarka

  - sterowanie i napędy jednego producenta z komunikacją cyfrową

  - ekologiczne prowadnice toczne i śruby smarowane na smar stały

  - karta sieciowa i złącze USB

  - klucz do blokowania pamięci,

  - uchwyt mechaniczny o średnicy min. 150 z cylindrem hydraulicznym, przelot min. 44 mm

  - min. 8-mio pozycyjna głowica z narzędziami stałymi mocowanymi bezpośrednio w tarczy narzędziowej

  - możliwość gwintowania bez oprawki kompensacyjnej - na sztywno

- Szczegóły sterowania

| sterowanie CNC 2 osie |  |
| --- | --- |
| kolorowy monitor min. 8 cali |  |
| Przesuw w osi X | min. 120 mm |
| Przesuw w osi Z | min. 360 mm |
| Maksymalna średnica toczenia dla głowicy VDI nad osłonami prowadnic łoża | min. 220 mm |
| Długość toczenia | min. 350 mm |
| Uchwyt hydrauliczny trójszczękowy średnica | min. 150 mm |
| Maksymalne obroty wrzeciona | min. 4 000 obr/min |
| Moc wrzeciona | S6 / min. 5,5 Kw |
| Moment obrotowy | min. 35 Nm |
| Szybkość dobiegów w osiach X, Z | min. 10 m/min |
| Konik przesuwany automatycznie z dociskiem hydraulicznym lub pinolą hydrauliczną |  |
| Przesuw konika | min. 300 mm |

- Dodatkowe wymagania

  - wibroamortyzatory lub zalecane przez producenta podstawy pod maszynę,

  - co najmniej 24 miesiące gwarancji

  - pakiet narzędzi

  - instrukcja obsługi programowania i dokumentacja techniczna w języku  polskim

  - dostawa, uruchomienie i przygotowanie obrabiarki do pracy w pracowni CKP

  - szkolenie 2-3 osób  min. 16 godziny

  - termin dostawy: do 31.05.2019r od podpisania umowy

| Lp. | Funkcja | Spełnia/nie spełnia* Tak/Nie | Parametry równoważności wyniki testów itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Wyposażenie |  |  |
|  | Sterowanie: FANUC lub kompatybilne z Fanuc | TAK |  |  |
|  | Sterowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Ekran o przekątnej min. 8’’ | TAK |  |  |
|  | Pokrętka elektroniczna | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | min. 1GB alternatywnie mniejsza ale z dyskiem twardym |  |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Zestaw pompy chłodziwa, zbiornik o pojemności min. 80L | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa | TAK |  |  |
|  | Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia | TAK |  |  |
|  | Układ centralnego automatycznego smarowania smarem stałym prowadnic i śrub pociągowych | TAK |  |  |
| 5. | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Transport | TAK |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |  |
|  | Gwarancja (bez limitu godzin) | 24 miesiące |  |  |
|  | Pierwsze napełnienie chłodziwem | TAK |  |  |
|  | Pakiet startowy narzędzi | TAK |  |  |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Dostawa: Obrabiarki CNC

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Zbąszynek.(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Zbąszynek.(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

#### Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ……………………………….. |
| --- | --- |

Dostawa: Obrabiarki CNC

Zamawiający:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

Wykonawca:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Podmiot udostępniający zasoby:

| Nazwa | Adres |
| --- | --- |

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (my) niżej podpisany (podpisani) ……………………………………………………… działając w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby jw. (dalej: „Podmiot”) oświadczam (my), że zobowiązuję(my) się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nast. udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Część …… pn. …………………………………………… (dalej: „Postępowanie”), następujące zasoby*:

- ………………………………………………..…………………………………………………,

- ………………………………………………..…………………………………………………,

- ………………………………………………..…………………………………………………,

- ………………………………………………..…………………………………………………,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków w Postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać w/w zasoby przy wykonaniu zamówienia 
w następujący sposób:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

W wykonaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Z Wykonawcą łączyć nas będzie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ……………………………….. |
| --- | --- |

Dostawa: Obrabiarki CNC

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.*

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.*

W związku z powyższym zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 -7 uPzp.

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ……………………………….. |
| --- | --- |

Dostawa: Obrabiarki CNC

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

WYKONAWCA/PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY*:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam, że:

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- w stosunku do Wykonawcy/Podmiotu, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, tj. za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- Wykonawca/Podmiot, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

| l.p | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu | Pieczęć(cie) Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |