FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Zbąszynek Ul. Rynek 1 66-210 Zbąszynek

WYKONAWCA:  .........................................

........................................................................

tel./fax. ...........................................................

e-mail :

# OFERTA

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie

zadania p.n. Zakup  średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4 x 4 dla

jednostki OSP w Zbąszynku”  , którego zakres określono w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

1.1  Proponujemy cenę ryczałtową:

BRUTTO, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia

w zaoferowanym czasie,  do 10-10-2013r. w wysokości .................................. 	zł,  	(słownie: ..........................................................................................................  	zł)               	i jest to cena łączna (ofertowa) podana także w netto ........................  plus podatek                	VAT ...... %  i wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni do dnia                złożeni oferty.

- Oświadczamy ,że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczam/y jednocześnie, iż firma nasza:

- spełnia wszystkie wymagania art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

- Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie:  od daty zawarcia umowy do 10-10-2013 r.

6.   Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji - …………..  miesięcy.

7.   Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……. stronach.

8.    Informacje zawarte na tronach od…… do….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być

udostępnione  przez Zamawiającego.

9. Osoby do kontaktu z Zamawiającym :

…………………………………………………………………………………………

Tel……………………………………fax………………………………………….

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej  :

……………………………………………………………

Tel…………………………….. fax……………………………………………….

Zakres :

-  do reprezentowania w postępowaniu

-  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ;

-  do zawarcia umowy.

- Kosztorys

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawa „Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z pźn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85 z 2010 r., poz. 553); - Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.; - Posiada oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 14, do rozkazu KG PSP z dnia 26 lipca 2002 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 1.2. | Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia. |  |
| 1.3. | Podwozie samochodu z napędem 4x4 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 16 000 kg. |  |
| 1.4. | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem; - masę własną pojazdu; - masę wyposażenia (min. 800 kg); - nacisk na oś przednią; - nacisk na oś tylną; - obciążenie strony lewej pojazdu; - obciążenie strony prawej pojazdu; - rezerwa masy (liczoną, jako różnicę pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą określoną w dokumentach umożliwiających rejestrację pojazdu tj. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji pkt. 50) a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3%. |  |
| 1.5. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200W i dwa głośniki. Urządzenie akustyczne powinno posiadać możliwość podawania komunikatów słownych. Światła pulsacyjne wykonane w technologii LED niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt. i jedna z tyłu: - dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieska stroboskopowa z przodu pojazdu; - dodatkowo lampa sygnalizacyjna stroboskopowa z tyłu pojazdu; - dodatkowo zamontowana z tyłu pojazdu fala świetlna w kolorze pomarańczowym załączana z przedziału autopompy i kabiny kierowcy. |  |
| 1.6. | W przedziale autopompy dodatkowe urządzenie (manipulator) współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiającym prowadzenie korespondencji, wyposażony w wyłącznik, zabezpieczony przed wilgocią. |  |
| 1.7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO-5. Silnik o mocy nie mniejszej niż 280 KM. |  |
| 1.8. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max. 3250 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższych poziomów półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekraczać 1800 mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać podesty robocze rozmieszczone na całej długości nadwozia pożarniczego w tym przy nadkolu kół tylnich, umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu. Wysunięcie podestów musi byś sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wytrzymałość pojedynczego podestu roboczych min. 200 kg. Sprzęt musi być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem warunków ergonomii. Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.9. | Napęd 4x4 z możliwością przekazania napędu na wszystkie koła i blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. |  |
| 1.10. 1.10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny; - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silnikiem; - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków; - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia; - fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki; - cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny; - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowe; - przednia szyba warstwowa (klejona), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego; - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlona po otwarciu drzwi, z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem; - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; - przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna; - integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, z automatycznym odłączeniem się w momencie uruchomienia pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna i dźwiękowa podłączenia w/w źródeł), wykonanie przedłużaczy - wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m; - ładowarko-prostownik zamontowany na samochodzie; - kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD z głośnikami. |  |
| 1.11. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zaopatrzenie na energię elektryczną przy jej max. obciążeniu. |  |
| 1.12. | Samochód musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu, który powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy. |  |
| 1.13. | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zadania. |  |
| 1.14. | W kabinie kierowcy ma być podłączony radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie działania KP PSP Świebodzin, nie mniej niż 250 kanałów (klasy co najmniej Motorola GM 360). W kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne z podłączonymi ładowarkami, min. 255 kanałów do pracy w sieci KP PSP Świebodzin (klasy co najmniej Motorola GP 360). |  |
| 1.15. | Prześwit pojazdu: - pod osiami - poza osiami | 230 mm 300 mm |
| 1.16. | Kąt natarcia | nie mniejszy niż 23° |
| 1.17. | Kąt zejścia | nie mniejszy niż 23° |
| 1.18. | Największa obrysowa średnica zawracania | max. 18 m |
| 1.19. | Kolorystyka: - nadwozie – czerwony RAL 3000; - błotniki i zderzaki – białe; - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare. |  |
| 1.20. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapieniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika. Po 12 godzinnym postoju możliwość wyjazdu samochodem bez konieczności uzupełniania zbiornika powietrza. |  |
| 1.21. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz stwarzać zagrożenie oparzeniem podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin umieszczony z lewej strony. Wlot filtra powietrza usytuowany w górnej części kabiny. |  |
| 1.22. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą pracować bez zakłóceń w przedziale temperatur od -30 do + 45°C. |  |
| 1.23. | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez konieczności podnoszenia kabiny. |  |
| 1.24. | Silnik pojazdu musi być przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny w czasie, której nie będzie konieczności uzupełniania: paliwa, cieczy chłodzącej, oleju oraz nie wystąpi przekraczanie dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik powinien spełniać obecnie obowiązujące normy czystości spalin min. Euro 5. |  |
| 1.25. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać możliwość przejechania min. 300 km bez potrzeby tankowania lub 4 godzinnej pracy na postoju. | 300 km/4h |
| 1.26. | Pojazd wyposażony w ABS. |  |
| 1.27. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| 1.28. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe, zamontowane dopuszcza się pod podwoziem z mechanizmem umożliwiającym opuszczenie do poziomu gruntu. |  |
| 1.29. | Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7t z liną o długości, co najmniej 25 m wychodzącą z przodu pojazdu. Wciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem. |  |
| 1.30. | Pojazd wyposażony w: - klucz do kół; - podnośnik hydrauliczny odpowiedni dla zamawianego samochodu; - zestaw do pompowania kół; - klin pod koła; - trójkąt ostrzegawczy; - apteczkę; - gaśnicę proszkową. |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczona antykorozyjnie. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana prowadnica – mocowania drabiny D10W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła oraz 2 skrzynie na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. Skrzynie nierdzewne i wodoszczelne. Umiejscowienie skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. Wymiary skrzyń należy dopasować do zawartości –sprzętu z wykazu który ma być tam składowany |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestów roboczych oraz podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, powierzchnia stopni wykonane w metodzie antypoślizgowej. |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Skrytki wyposażone w min. 4 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy). |  |
| 2.7. | Kabina kierowcy powinna być wyposażona w sygnalizację świetlną otwarcia skrytek oraz podestów, która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
| 2.8. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy. Oświetlenie składające się z lamp bocznych typu LED do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min 3 szt. na stronę. | min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża |
| 2.9. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek. |  |
| 2.10. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.12. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.13. | Zbiornik wody wykonany z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, kompozyt itp.). Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i szybko otwierany właz rewizyjny, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika. | min. 2500 litrów |
| 2.14. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. | min. 10% pojemności zbiornika wody |
| 2.15. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnie od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodny i pianowy przed zamarznięciem w temperaturze do -30C. |  |
| 2.16. 2.16. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. | Wyd. min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. i 400 l/min przy ciśnieniu 4,0 MPa |
| 2.17. | Działko wodno-pianowe z nakładka do piany ciężkiej o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu, zawór odcinający zamontowany w przedziale autopompy z możliwością sterowania przy działku. |  |
| 2.18. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Sterowanie odwodnieniem linii szybkiego natarcia z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie środka gaśniczego niezależnie od stopnia rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd mechaniczny i elektryczny. | długość szybkiego natarcia min. 60m |
| 2.19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po jednej z każdej strony; - linii szybkiego natarcia; - działka wodno–pianowego; - instalacji zraszaczowej. |  |
| 2.21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1, 5 m w czasie do 30 sek; - z głębokości 7, 5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 2.22. 2.22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy; - wskaźnik pracy silnika; - manowakuometr; - manometr niskiego i wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; - wyłącznik silnika pojazdu; - kontrolka awarii silnika; - kontrolka włączenia pompy; - schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia; - manometr wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - kontrolka włączenia autopompy. |  |
| 2.23. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |
| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.25. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie stosowanych środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.26. | Konstrukcja układu wodno–pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika. |  |
| 2.27. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.28. | Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min.6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej strony pojazdu, czwarty dla zraszaczy lewej strony pojazdu) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 2.29. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowica z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 140W i strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 4,5 metra; - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi; - złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania; - w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu; - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu; - wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m.). |  |
| 2.30. | Gwarancja: - na podwozie – min. 36 miesięcy; - na zabudowę pożarniczą – min. 36 miesięcy. |  |
| 3. | Wyposażenie |  |
| 3.1. | Pojazd należy wyposażyć w: - zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego; - drabina aluminiowa strażacka D10W. |  |
| 3.2. | Na pojeździe należy zapewnić mocowania do przewożenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymienionego poniżej (załącznik do specyfikacji). |  |
| Wartość netto wyposażonego pojazdu wg opisu powyżej | PLN |

Wykaz - dodatkowy sprzęt

| Lp. | Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo – gaśniczego | Ilość | Rozmieszczenie | Cena netto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej |  |
| 1.1. | Aparat powietrzny, jedna buta z maską | 4 szt. |  |  |
| 1.2. | Butla zapasowa | 4 szt. |  |  |
| 1.3. | Spodnie pilarza + kask ochronny | 1 kpl |  |  |
| 1.4. | Buty gumowe strażackie | 6 par |  |  |
| 1.5. | Buty gumowe wysokie do brodzenia | 2 pary |  |  |
| 1.6. | Pas bojowy | 5 szt. |  |  |
| 1.7. | Szelki ratownicze | 3 szt. |  |  |
| 2. | Pompy |  |
| 2.1. | Pompa pływająca NIAGARA | 1 szt. |  |  |
| 2.2. | Pompa szlamowa | 1 szt. |  |  |
| 3. | Armatura i osprzęt pożarniczy |  |
| 3.1. | Wąż tłoczny W 75 | 8 szt. |  |  |
| 3.2. | Wąż tłoczny W 52 | 10 szt. |  |  |
| 3.3. | Wąż ssawny 110, dł. 240 mm | 3 szt. | Dach |  |
| 3.4. | Wąż ssawny 75 do pompy szlamowej | 1 szt. | Dach |  |
| 3.5. | Przełącznik 110/75 | 1 szt. |  |  |
| 3.6. | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |  |  |
| 3.7. | Rozdzielacz | 1 szt. |  |  |
| 3.8. | Smok ssawny 110 | 1 szt. |  |  |
| 3.9. | Pływak z zatrzaśnikiem | 1 szt. |  |  |
| 3.10. | Kurtyna wodna | 1 szt. |  |  |
| 3.11. | Prądownica wodna 75 | 1 szt. |  |  |
| 3.12. | Prądownica typu turbo 75 | 1 szt. |  |  |
| 3.13. | Prądownica typu turbo 52 | 2 szt. |  |  |
| 3.14. | Prądownica pianowa PP2 | 2 szt. |  |  |
| 3.15. | Wytwornica pianowa WP2/75 | 1 szt. |  |  |
| 3.16. | Stojak hydrantowy | 1 szt. |  |  |
| 3.17. | Klucz do hydrantu podziemnego | 1 szt. |  |  |
| 3.18. | Klucz do hydrantu nadziemnego | 1 szt. |  |  |
| 3.19. | Klucz do łączników | 2 szt. |  |  |
| 3.20. | Klucz do pokryw studzienek | 2 szt. |  |  |
| 3.21. | Linka asekuracyjna do linii ssawnej | 1 szt. |  |  |
| 3.22. | Mostek przejazdowy | 2 szt. |  |  |
| 3.23. | Siodełko wężowe | 1 szt. |  |  |
| 4. | Sprzęt ratowniczy |  |
| 4.1. | Drabina D10W dwuprzęsłowa | 1 szt. | Dach |  |
| 4.2. | Linka strażacka ratownicza | 4 szt. |  |  |
| 4.3. | Zestaw narzędzi hydraulicznych | 1 kpl. |  |  |
| 4.4. | Piła łańcuchowa do drewna | 2 szt. |  |  |
| 4.5. | Piła do stali i betonu | 1 szt. |  |  |
| 4.6. | Wentylator oddymiający | 1 szt. |  |  |
| 4.7. | Topór strażacki ciężki | 1 szt. |  |  |
| 4.8. | Bosak ciężki | 2 szt. | Dach |  |
| 4.9. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan | 1 szt. |  |  |
| 4.10. | Nożyce do przecinania prętów | 1 szt. |  |  |
| 4.11. | Młot | 1 szt. |  |  |
| 4.12. | Siekiera duża | 1 szt. |  |  |
| 4.13. | Siekiera mała | 1 szt. |  |  |
| 4.14. | Łom duży | 1 szt. |  |  |
| 4.15. | Szpadel | 4 szt. | Dach-skrzynia |  |
| 4.16. | Widły | 4 szt. | Dach-skrzynia |  |
| 4.17. | Łopata | 4 szt. | Dach-skrzynia |  |
| 4.18. | Szczotka uliczna | 3 szt. | Dach-skrzynia |  |
| 4.19. | Rzutka ratownicza | 1 szt. |  |  |
| 5. | Podręczny sprzęt gaśniczy |  |
| 5.1. | Gaśnica proszkowa 4kg | 2 szt. |  |  |
| 5.2. | Koc gaśniczy | 1 szt. |  |  |
| 5.3. | Tłumica | 4 szt. | Dach-skrzynia |  |
| 5.4. | Sito kominowe | 1 szt. |  |  |
| 5.5. | Zestaw kominiarski | 1 kpl. |  |  |
| 6. | Sorbenty i neutralizatory |  |
| 6.1. | Sorbent wiadro + zapas | 1 szt |  |  |
| 7. | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności |  |
| 7.1. | Agregat prądotwórczy 3 kW | 1 szt. |  |  |
| 7.2. | Przedłużacz elektryczny 25 m | 2 szt. |  |  |
| 7.3. | Przenośny maszt oświetleniowy | 1 szt. |  |  |
| 7.4. | Lampa ostrzegawcza drogowa | 2 szt. |  |  |
| 7.5. | Taśma ostrzegawcza | 1 rolki |  |  |
| 7.6. | Pachołki drogowe | 6 szt. |  |  |
| 7.7. | Tarcza do kierowania ruchem (lizak) | 2 szt. |  |  |
| 7.8. | Radiotelefon przenośny | 4 szt. | Kabina |  |
| 8. | Sprzęt ratownictwa medycznego |  |
| 8.1. | Zestaw R1 – torba, deska, szyny Kramera | 1kpl. |  |  |
| 9. | Sprzęt pomocniczy |  |
| 9.1. | Karnister 5 litrowy | 2 szt. |  |  |
| 9.2. | Zbiornik na olej do pił | 1 szt. |  |  |
| 9.3. | Lina stalowa | 1 szt. | Dach-skrzynia |  |
| Łączna wartość netto poz. 1-9 |  |

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...........................................

- ...........................................

- ...........................................

....................................................................

podpis osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo